## Slide 1
F2C 全覆盖路径规划系统
从 Demo 82% 到 v10.0 十全十美
17 天 · 145 次迭代 · 21/21 GATE PASS · hole_crossings = 0
2026-07-23

## Slide 2
起点：Demo 基线 ~82%，五大核心挑战
Demo (07/06): F2C 原生 RoutePlannerBase + OR-Tools AUTOMATIC TSP，覆盖率 ~82%，结果不可复现
挑战 | 表现 | 严重度
孔洞穿越 | 路径直接穿过障碍物 (S3/S6/S7) | P0
Cell 碎片化 | sweep 分解过度切分 | P0
边界漏扫 | S1 顶部覆盖率 97% | P1
TSP 随机性 | AUTOMATIC 每次结果不同, N3 44-51 分波动 | P1
斜边三角死区 | 矩形 swath 无法贴合斜边 | P1

## Slide 3
产品约束：设计决策的边界条件
来源: docs/产品需求待办.md — 决定了什么能做、什么不能做
约束 | 确认内容 | 设计影响
应用场景 | 室内扫地机器人，非农机 | 硬边界墙壁，覆盖优先于效率
平台 | C++ / 嵌入式 | 算法不能太重，不能依赖 GPU
驱动方式 | 差速驱动，可原地转 | turn_planner_type=direct (零半径)
边界类型 | 绝大部分 closed 硬边界 | swath 端点内缩留安全距离
覆盖目标 | ≥ 99.5% (硬门槛) | 覆盖不达标 = 方案无效
Swath 重叠 | 3% 故意重叠 | swath_overlap_ratio=0.03，防定位误差漏缝
有效间距 | 0.90 × 0.97 = 0.873m | 评估时扣除计划重叠，不扣分

## Slide 4
演进总览：五阶段 · 145 commits · 7→21 场景
基础期 07/08-12
V0 Demo ~82%
候选headland 角度优化 Sweep分解
架构期 07/13-15
v8 稳定版 98.6%
评分重构 greedy sort Snake优化
质量期 07/16-17
v9.6 门控 24 tests
实车参数 全项目审查 边界填充重构
硬化期 07/18-20
v9.11 穿洞 硬约束 1e9
C-space退役 空隙分类器 Phase 4A
收敛期 07/21-23
v10.0 21/21 PASS
PATH_CHEAPEST_ARC 微型去冗余 Scheme 2

## Slide 5
故事一：从固定极角序到贪心出口驱动
为什么改: 旧方案用固定极角序（绕孔洞质心角度排序 cell），不考虑实际端点位置 → 跨场景长距离连接
greedyCellOrder 核心逻辑:
1. 从 C0 出口开始，贪心选最近未访问 cell 端点
2. 同时决定: 下一个 cell + 入口方向 + 内部覆盖方向 + 新出口
3. 4 entry × 4 exit = 16 候选 → DP 选最优链
4. 有孔洞: 圆形绕洞序 + 贪心方向反转；无孔洞: 纯贪心
5. 穿洞惩罚: +1000（后强化为 +1e9）
效果: notched 由 3 条 27m 穿洞对角线 → 0
取舍: 保留极角序作为孔洞场景的 DP 遍历序基础，混合策略一直保留到 v10.0

## Slide 6
故事二：Sweep 分解 — 最大的架构决定
为什么: F2C 原生 Boustrophedon 面对孔洞产生 O(n²) 碎片
结果: S3 42→6 cells (-86%), S6 +3.2% 覆盖率
但产生了连锁反应 — 整个项目最深层的架构认知:
Sweep 分解 (替代 F2C Boustrophedon)
→ 对多边形朝向敏感 → Phase 4A 倾斜 sweep 补偿
→ 产生碎片化条带 → Cell 合并 (两轮安全合并) 补偿
→ 斜边三角间隙 → 斜边检测 + 独立角度补偿
→ 全局角度对部分 cell 不优 → Per-cell veto 补偿
→ Veto 改变方向后可能穿洞 → 1e9 硬约束补偿
教训: Sweep 打破了 F2C 原生假设；每个断裂点需要一个补偿层；补偿层互相耦合
取舍: O(n²)→O(n) 的收益值得后续 5 层补偿

## Slide 7
故事三：穿洞之战 — 三个回合，从软到硬
回合 | 方案 | 结果 | 教训
第一回合 07/13 | 后置打补丁: 检测穿洞段 + 绕行点 | 方案 B segfault 回退 | 后置修复药不对症
第二回合 07/14 | Cell 连接反转 + 穿洞检测 | notched +26 分 但仍有场景穿 | 部分解决
第三回合 07/20 | 1e9 硬约束: +1000 → +1e9 | 8/8 hole_crossings=0 零退化 | 最小修复原则: 只改惩罚
核心教训: 组合优化中软约束在退化情况下失效 — 正常时 +1000 够用，全部候选穿洞时 DP 没得选

## Slide 8
故事四：Cell 合并的诱惑与危险
方案 | 做法 | 结果 | 为什么失败
共享边检测 | 只合并共享边 cell | 零合并 | GDAL 后几乎无共享边
激进两轮合并 | Pass2 无孔洞保护 | N3 98.1% | cell 跨洞合并
最终方案 ✅ | v9.11 + x-span strip | 20/21 PASS | interior ring 把关
效果: S7 20→9 cells, N2 11→5 cells, S3 6→3 cells
但 N3 仍然碎片化 (98.1%) — 引出下一个故事

## Slide 9
故事五：X-cut 的三次回滚
迭代 | 方案 | N3 | 退化
1: 全局 X-cut | 所有孔洞 X 边界加入分割线 | 100% ✅ | ❌ S7/N13/S3
2: 条件触发 | Y重叠+X不重叠孔洞对才切 | 100% ✅ | ❌ S7/N13
3: 更严条件 | ≥2×2 或 1×3 才切 | — | ❌ 老板:面向测试场景编程
全部回滚。正确做法 (Scheme 2): 只在孔洞条带内部 X-cut → N3 98.1%→99.97%, +15.2 分
教训: 让方案驱动，不要自行加东西；面向测试场景编程是坏味道

## Slide 10
故事六：边界填充的 6 轮进化
第一版: 沿外环+孔洞边界生成填充 swath
问题1: 去重大激进 (0.3*cov_width) → S4 75% 修复1: 移除去重 → S4 75%→97.4% (+22%)
问题2: touches_outer 全局门控误杀贴边 cell 修复2: 改为逐边独立判断
问题3: 边界填充被 genRoute 踢到 Route 尾部 → 越界连接 修复3: 填充进入 genRoute 前 → notched +60.8 分
问题4: 相邻 cell 各自生成同一缝隙填充 → S3 重叠翻倍 修复4: pruneRedundantCellSeamFills
问题5: C-space 孔洞边界重复填充 修复5: isCoveredByExistingSwath
教训: "贴边补一刀"看似简单，6 轮迭代才稳定。每一轮修一个问题，同时引入一个新问题。边界处理没有银弹。

## Slide 11
最终成果：21/21 GATE PASS
指标 | 数值
场景数 | 21 (含 13 个新增极端场景)
有效覆盖率 | 99.94% ~ 100%
GATE PASS | 21/21 ✅
hole_crossings | 0 (全部场景)
S7 工厂车间 | 0% → 100%
N11_whole | 59% → 100%
平均得分 | ~75
编译 | 0 error 0 warning
单元测试 | 47/47 pass

## Slide 12
怎么做 ①：测评驱动的优化闭环
评分公式:
CoverageGate = clamp((c - 0.90) / 0.095, 0, 1)³ ← 90%=0, 99.5%=满分
Score = CoverageGate × EfficiencyScore ← 工作比+距离+转弯+重叠+耗时
设计意图: 覆盖率不达标 → 一票否决 (gate=0)；99.5% 以上满分 → 防止钻 99% 空子；效率分在覆盖合格后才参与比较
自动化工具链:
quick_dev_test.sh (5 场景) → 日常迭代秒级反馈
batch_test_v2.sh (21 场景) → 提交前 15 分钟全量验证
n3_repeat_test.sh (单场景) → TSP 方差验证
案例: N11 59% 回归 → Codex 静审 + Claude 代码审查 → 1h 定位 → 修复
没有这套体系，N11 的 59% 可能几周后才被发现，届时已经不知道哪个改动引入的

## Slide 13
怎么做 ②：工程建模的务实取舍
三层模型，精度逐级递减:
物理足迹层 (碰撞检测) ← 0.05m 采样，逐姿态矩形+双轮检查，仅后处理
覆盖模型层 (swath生成) ← coverage_width=0.90，清洁带=完美矩形，清洁长度=车长
拓扑模型层 (分解/合并) ← robot_width=0.75，圆形包络近似，故意保守
已知简化 & 为什么可以接受:
• 清洁长度=车长 → swath 起点存在未清洁死角 → 仅在端点，面积 <0.1%
• 转弯覆盖未建模 → 转弯扫过面积不计入 → 保守方向，实际覆盖 ≥ 报告值
• 转弯碰撞已检测 → 安全不妥协，覆盖可保守
• 3% Swath 重叠 (swath_overlap_ratio=0.03) → 有效间距 0.873m → 防定位误差漏缝
碰撞安全与拓扑规划参数分离:
robot_width 早期一人分饰六角 → 引入 PhysicalFootprintParams 独立负责碰撞 → 解耦实验证实隐藏依赖 → 改从另一角度解决

## Slide 14
怎么做 ③：Vibe Coding 的工作流纪律
纪律一: 模块化解耦
polygon_planner_node (ROS2) → PlannerCore::plan() (纯 C++)
├ decomposer (~400行) ├ swath_generator (~600行) ├ boundary_filler (~500行)
├ path_planner (~600行) └ coverage_evaluator (~700行)
每个模块 <800 行，改算法不动 ROS → AI 友好
纪律二: 快速验证通道
F2C Python 接口 → 不编译也能验证 (秒级 vs 分钟级)
quick_dev_test.sh (5场景) → 日常迭代 / batch_test_v2.sh (21场景) → 提交前
纪律三: AI+人都能读的数据界面
JSON 输出 (坐标/swath/连接) → AI 精准定位
42 张可视化 PNG (覆盖+Cell) → 人一眼判断
连接 JSON 从仅存 from_cell/to_cell → 存 route_waypoints (1087条全部含实际路径)
纪律四: 终端集中操作 → SSH+SCP，所有操作可追溯、可复现

## Slide 15
怎么做 ④：并行探索的工程治理
分支 | 用途 | 状态
master | 稳定主线 (PlannerCore only) | ✅ 当前
legacy-dual-pipeline | 旧双管线存档 | GitHub 备份
main-stable | v9.11 + 可见图路由 | 穿洞问题，参考
feat/param-decouple-0721 | 参数解耦实验 | 实验存档
codex/experiment-... | Codex 安全连接捷径 | 实验
多分支并行 → 不同风险等级同时推进，互不干扰
tag 基线 (v9.12-stable, v10.0) → 任何时刻可回到已知状态
GitHub 远程备份 → 不怕 VM 炸、不怕本地改坏
145 commits 可追溯 → "谁改了什么为什么"全有记录
→ AI 辅助开发的安全网：没有分支隔离和版本管理，vibe coding 就是灾难

## Slide 16
怎么做 ⑤：人机协作 + 工作流
分工: 老板(架构/参数/场景) · Claude(分析/审查/对比) · Codex(实现/可视化/脚本)
交叉审查: 声明→证据→定量推演 | 两个 AI 独立审查，不互相背书
Codex 写代码 → Claude 验证 → 发现问题 → Codex 修复 → Claude 再验证
工作流:
Windows (Claude+Codex+Git) ←ssh→ VM (ROS2+colcon+batch_test)
改代码 → sync_and_build.sh → 编译 → batch_test_v2.sh → 拉回 21 PNG + JSON
→ 交叉审查 → 决策: 接受/回滚/继续
核心原则: 重复性工作给工具，判断力留给自己。AI 是工具不是答案。

## Slide 17
改进方向
优先级 | 问题 | 方案
P1 | N3 重叠 101% (21 cells 碎片化) | 有条件 Cell 合并 (路由层孔洞保护)
P1 | S7 重叠 53.8% (128 turns, 896.9m) | 安全检查后直连替代微 U 绕行
P1 | N9 重叠 46.4% (货架边缘重复补线) | 补线去重
P1 | Swath 层共线合并 | 同方向+同自由空间带 swath 归一化
P2 | Cell-block 贪心架构 | 方向正确，需 visibility graph 安全连接
P2 | 线程安全 / 测试覆盖 / WSL2 迁移 | 当前零 mutex，单线程 safe
— | 确认舍弃 | A*路由 / Snake排序 / X-cut全局版 / 参数解耦

## Slide 18
总结
成 果: 82% → ~100% 有效覆盖率 · 21/21 GATE PASS · hole_crossings = 0
S7 工厂车间 0%→100% · N11 59%→100%
方 法: 测评驱动 · 模块化 · 交叉审查 · 工程治理
145 commits · 多分支并行 · tag 基线 · 数据 > 直觉
理 念: 回滚 ≠ 失败 · 局部优化不能以全局稳定性为代价
AI 是工具不是答案 · 重复性工作给工具，判断力留给自己